# Астрономия-10  (2017) . Задание №4

# «Основы небесной механики». Сроки: 12-2 февраля.

62.Два однородных шара из одинакового материала, соприкасаясь друг с другом, притягиваются. Как изменится: а) сила притяжения, б) энергия гравитационного взаимодействия шаров, если массу каждого из них увеличить в 4 раза?

63.Докажите, что изменение потенциальной энергии тела при подъеме его с поверхности Земли на высоту h, пренебрежимо малую по сравнению с радиусом планеты, можно вычислять по формуле Eп = mgh, где g – ускорение свободного падения на поверхности.

64.Расстояние между Землёй и Солнцем в течение года изменяется в пределах от 1,47∙108 до 1,52∙108 км. Как при этом изменяется а) потенциальная энергия Земли, б) её кинетическая энергия; в) её полная энергия? Сделайте численный расчёт в процентах.

65.Докажите, что полная механическая энергия спутника массой m, обращающегося по круговой орбите радиусом r вокруг Земли, задаётся выражением E = - GmMз / 2r

66.С поверхности планеты радиуса R (с полюса) вертикально вверх стартует ракета с первой космической скоростью. На какую максимальную высоту H над поверхностью поднимется ракета? Атмосферы у планеты нет.

67. Искусственный спутник Земли массой m=200кг, движущийся в верхних слоях атмосферы по круговой орбите, испытывает сопротивление разреженного воздуха  силой F=700мкН. Определите, как изменяется скорость спутника за один виток. Высота полёта спутника мала по сравнению с радиусом Земли (6400 км).

68.Найдите вторую космическую скорость, необходимую для выхода из гравитационного поля Солнца для тела, находящегося а) вблизи его поверхности (R=7,0∙105 км, M=2,0∙1030 кг); б) на расстоянии, равном среднему расстоянию от Солнца до Земли (1,5∙108 км).

69.а) Небольшое космическое тело проходит вершину своей орбиты на расстоянии 100 млн км от Солнца со скоростью 26 км/с (относительно Солнца). Какова траектория этого тела? б) Повторите расчёт для скорости 52 км/с.

70. К планете радиуса R и массы M издалека движется со скоростью vо относительно планеты космический зонд. При каком прицельном параметре b зонд пролетит ближе всего к планете, не разбившись?

71. а) Во сколько раз солнечные приливы на Земле слабее лунных? б) При каких фазах Луны наблюдаются самые высокие приливы? Самые низкие? в) Известно, что Луна постепенно отдаляется от Земли. При каком расстоянии до Луны приливы на Земле будут периодически исчезать?

72. В нашу эпоху орбитальный момент Луны в 5 раз больше осевого момента Земли. Вследствие приливов осевой момент Земли постепенно уменьшается, а Луна, по закону сохранения момента импульса, удаляется от неё (считаем систему замкнутой). Эволюция системы закончится, когда осевой период Земли сравняется с орбитальным периодом Луны. Каким будет тогда расстояние до Луны и продолжительность месяца? Для оценочного расчёта пренебрежём осевым моментом Земли в конечном состоянии и осевым моментом Луны в обоих случаях.

Дополнительные задачи:

73. Движение материальной точки в поле тяготения может происходить по одной из четырёх траекторий: окружности, эллипсу, параболе или гиперболе (в математике эти кривые называют коническими сечениями). Убедитесь путём построения, что в полярной системе координат все эти кривые описываются одним уравнением:  , где p – параметр кривой, а е – её эксцентриситет. Параметр задаёт масштаб графика, а эксцентриситет – форму кривой. У окружности е = 0, у эллипса 0 < е < 1, у параболы е = 1 и у гиперболы е>1.

74. Один из героев повести Кира Булычёва «Путешествие Алисы» участвует в проекте, целью которого являются изменение климата и колонизация Венеры. Планету предполагается переместить на земную орбиту, и тогда «через несколько десятилетий люди смогут жить на ней так же, как на Земле». Вычислите, какую работу необходимо совершить при перемещении планеты. Сколько лет потребуется на осуществление этого проекта, если использовать на это дело 0,1 % мощности излучения Солнца, равной 3,84∙1026 Вт?